Длинные вращающиеся печи выпускаются с внутрипечными  теплообменниками или без них. Отсутствие внутренних теплообменников  существенно снижает тепловой КПД печи и соответственно увеличивает расход топлива на обжиг. Длинная вращающаяся печь с внутрипечными теплообменными устройствами (рис. 89) состоит из теплоизолированного цилиндрического стального корпуса 8 с внутрипечными теплообменниками 10, 11, 14, опирающегося бандажами 2 на роликовые опоры 1, установленные на фундаментные опоры 6, загрузочной головки 12, оснащенной загрузочной течкой 13, разгрузочной головки 7, снабженной  горелочным устройством (на рис. не показано), и привода 3, 4, 5, 9.

Рис. 89. Длинная вращающаяся печь с внутрипечными теплообменными устройствами:

1 – роликовая опора, 2 – бандажи, 3 – подвенцовая шестерня, 4 – редуктор привода, 5 – электродвигатель главного привода печи, 6 – фундаментные опоры, 7, 12 – загрузочная 
и разгрузочная головки печи, 8 – корпус, 9 – венцовая шестерня, 10, 11, 14 – цепные теплообменники, 15 – загрузочная труба-течка сырья.