Печь оснащена контрольно-измерительной и регулирующей аппаратурой (табл. 62). Проектные характеристики печи и оборудования приведены в табл. 31, 35, 37. Печи «Гипрохима» производительностью 200 и 300 т/сут. эксплуатируются на Стерлитамакском содово-цементном комбинате и заводах объединения  «Донсода».

Рис. 25.Шахтная пересыпная печь конструкции «Гипрохима» мощностью 300 т/сут.:

1 – барабанный затвор, 2 – привод затвор, 3 – течка, 4 – цокольная часть, 5 – слой кирпича марки ШУД-37 толщиной 345 мм, 6 – слой кирпича марки ШУД-37 толщиной 230 мм, 7 – засыпка из теплоизоляционного материала толщиной 133мм, 8 – кожух, 9 – трубопровод отходящих газов, 10 – приемная воронка, 11 – привод клапанов, 12, 14 – клапаны, 13 – шток, 15 – улита, 16 – привод улиты, 17 – привод кольцевого конвейера, 18 – опорная плита, 19 – труба.